## Slide 1: Soutenance de dossier industriel
Mohamed Hatem ALLOUCHE
9111083155
10 juin 2021
ZENEO®
Agrégation Externe SII, option Ingénierie Mécanique

## Slide 2: PLAN
Introduction générale
  Présentation du candidat
  Présentation du système dans son contexte
  Présentation de l’entreprise partenaire
Dossier technique et scientifique
  Analyse fonctionnelle et structurelle
  Etude du sous-système « actionneur »
  Etude du sous-système « générateur de gaz »
  Etude du sous-système « mécanisme d’injection »
Exploitation pédagogique
  Niveau ciblé : STI2D EE
  Film synthétique de la séquence
  Description complète de la séquence

## Slide 3
Introduction générale
  Présentation du candidat
  Présentation du système dans son contexte
  Présentation de l’entreprise partenaire

## Slide 4
1 - a) Présentation du candidat
2010 - 2013 : Doctorant-moniteur LMFA UMR CNRS 5509 – UCBL/INSA Lyon
Etude théorique et expérimentale de la stabilité de l’écoulement de films de fluide non-Newtonien sur plan incliné
2013 – 2014 : ATER LMFA UMR CNRS 5509 – Ecole Centrale de Lyon
2015 - 2016 (12 mois) Ingénieur de recherche ICB UMR CNRS 6303 – Université de Bourgogne
FUI Fry’in : Modélisation des transferts de chaleur et de masse dans une opération de friture profonde
(INRA AgroParisTech ; SEB ; LESIEUR ; ADVENTYS)
2016 (6 mois) : Post-doctorant University of Birmingham (School of Chemical Engineering)
Méthodes numériques sans maillage pour l’étude d’écoulements sanguins en interaction avec des valves aortiques
2016 – 2019 : Enseignant-Chercheur (Sections 60/62) : Mécanique-Energétique
INSA Euro-Méditerranée (1er INSA international créé en 2015 à Fez au Maroc)
2019 – 2020 : Autoentrepreneur (Enseignement Supérieur et Formation Technique et Professionnelle)
2020 – 2021 : Etudiant en M1 Master MEEF – INSPE de Bourgogne – Campus de Chalon-sur-Saône,

## Slide 5
Introduction générale
  Présentation du candidat
  Présentation du système dans son contexte
  Présentation de l’entreprise partenaire

## Slide 6
1 - b) Présentation du système dans son contexte
Capsule d’auto-injection sans aiguille ZENEO®
Décrire rapidement ici le fonctionnement de ZENEO
ZENEO®
Exemple de situations d’urgence
Avantages compétitifs du produit
Problématique

## Slide 7: COMMENT CA MARCHE ?
Comment ça marche ?
Le gaz sous pression déplace le liquide de 1 cm.
A la butée contre la peau, le déclenchement de l’actionneur active le générateur de gaz à haute pression
Un jet submillimétrique ouvre les pores de la peau et diffuse à la profondeur souhaitée (IM, sous-cutanée)
1
2
3
5
4

## Slide 9
Introduction générale
  Présentation du candidat
  Présentation du système dans son contexte
  Présentation de l’entreprise partenaire

## Slide 10
1 - c) Présentation de l’entreprise partenaire CROSSJECT
CROSSJECT, entreprise bourguignonne créée en 2001 :
Laboratoire pharmaceutique depuis 2019,
Un site R&D (Dijon, 21)
Un site production (Gray, 70)
400 brevets,
10 000 tests,
10 études cliniques,
100 M€ d’investissements,
Résumé des échanges avec l’entreprise

## Slide 11
Dossier technique et scientifique
  Analyse fonctionnelle et structurelle
  Etude du sous-système « actionneur »
  Etude du sous-système « générateur de gaz »
  Etude du sous-système « mécanisme d’injection »

## Slide 15
Chaîne d’énergie

## Slide 16
Vue éclatée du système

## Slide 17
Dossier technique et scientifique
  Analyse fonctionnelle et structurelle
  Etude du sous-système « actionneur »
  Etude du sous-système « générateur de gaz »
  Etude du sous-système « mécanisme d’injection »

## Slide 18
3 démarches de résolution :
Analytique ; conservation de l’énergie mécanique ; point matériel
Analytique + modélisation causale et acausale ; oscillateur harmonique
Simulation numérique dynamique – Solidworks ; solides indéformables
Objectif : mouvement du percuteur jusqu’à l’impact

## Slide 19
Conservation de l’énergie
Système masse-ressort
Matlab / Simulink
Matlab / Simscape

## Slide 20
Etude du mouvement du percuteur

## Slide 21
Dossier technique et scientifique
  Analyse fonctionnelle et structurelle
  Etude du sous-système « actionneur »
  Etude du sous-système « générateur de gaz »
  Etude du sous-système « mécanisme d’injection »

## Slide 22
Réactants
Réactif : Nitrocellulose (35 mg en sous-cutané, 60 mg en IM)
Produits : CO, CO2, N2, H2O
Equation de décomposition
Bilan de matière
n=m/M
Etude thermochimique / objectif : bilan de matière

## Slide 23
Etude thermodynamique / objectif : pression des gaz générés
Chaleurs de formation
Chaleur de réaction
Energie interne
Température d’explosion
Pression des gaz générés
1er principe de la thermodynamique
Loi des gaz parfaits

## Slide 24
Dossier technique et scientifique
  Analyse fonctionnelle et structurelle
  Etude du sous-système « actionneur »
  Etude du sous-système « générateur de gaz »
  Etude du sous-système « mécanisme d’injection »

## Slide 25
Conservation de l’énergie en fluide parfait
Géométrie non prise en compte
Loi de Bernoulli,
Vitesse d’éjection directement fonction de :
  la pression des gaz générés,
  la section d’entrée du tube en verre,
  la section de sortie de la buse.
Temps d’injection connaissant le débit.
Simulation numérique en fluide réel
Géométrie 3D ZENEO prise en compte,
Ecoulement turbulent,
Fluide visqueux,
Modèle aux éléments finis,
Temps d’injection connaissant le débit.
Objectif : Temps d’injection de 0,7 mL de médicament
2 démarches de résolution

## Slide 26
Conservation de l’énergie en fluide parfait
Loi de Bernoulli

## Slide 27
Simulation numérique – Validation du maillage

## Slide 28
Simulation numérique – Résultats comparatifs

## Slide 29
Validation des résultats de pertes de charge

## Slide 30
Lignes de courant – Injection sous-cutanée (P = 150 bar)

## Slide 31
Exploitation pédagogique
  Niveau ciblé : STI2D EE
  Film synthétique de la séquence
  Description complète de la séquence
Notes: replacer et d’interroger des produits dans leur
environnement d’usage
l’analyse des lignees de produits du passe dans leurs
perfectionnements successifs, dans l’evolution de leurs usages

## Slide 32
Niveau ciblé
Terminale STI2D spécialité EE « Energies et Environnement »,
Dimension socio-culturelle :
  « replacer et d’interroger des produits dans leur environnement d’usage »,
  « analyser des lignées de produits du passé dans leurs perfectionnements successifs, dans l’évolution de leurs usages ».
Dimension scientifique et technique :
  Les 3 états de la matière (solide, liquide, gazeux) sont présents au sein du produit ZENEO,
  richesse de la chaine d’énergie,
  triptyque MEI (Matière, Energie, Information),
  STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) : liaison avec les disciplines de la chimie et de la santé dans une logique interdisciplinaire et collaborative.

## Slide 33
Exploitation pédagogique
  Niveau ciblé : STI2D EE
  Film synthétique de la séquence
  Description complète de la séquence
Notes: replacer et d’interroger des produits dans leur
environnement d’usage
l’analyse des lignees de produits du passe dans leurs
perfectionnements successifs, dans l’evolution de leurs usages

## Slide 34
Jour 1
Jour 3
Idem jour 2 : mesure de la vitesse d’éjection de la solution médicamenteuse en sortie de buse.
● Etude de dossier (2h)
● Les élèves découvrent le produit ZENEO.
● Ils exploitent un cahier des charger.
● Ils complètent une étude fonctionnelle et structurelle (diagrammes SysML, chaîne d’énergie).
● Evaluation :
formative interactive
● Apport de connaissances (1h) Rappels: natures et formes d'énergie (lien Physique-Chimie).
● Etude de dossier (1h) Les élèves complètent la chaîne d’énergie, et identifient les blocs stockage/conversion. Focus : sous-systèmes « Actionneur" et « Mécanisme d'injection ».
Enseignement Commun 2I2D
Jour 2
Enseignement Commun 2I2D
Enseignement spécifique EE
Le film de la séquence
Semaine 1
● Mise en situation 1h les élèves cherchent les méthodes de mesure de la raideur du ressort. Ils réfléchiront à son influence dans la validation d’un modèle numérique.
● Activité pratique 3h mesure de la raideur du ressort
● Evaluations : formative + CR 1 page max + Oral 5 min max

## Slide 35
Jour 1
● Apport de connaissances (1h)
● Introduction au rendement et pertes ; phénomènes de dissipation ; réduction des performances.
● Etude de dossier (1h)
● Identification des éléments de dissipation de l’énergie sur ZENEO
Jour 3
● Activité Simulation 2h
● Mouvement du percuteur
● Les élèves exécuteront leur modèle numérique dans le but d’apprécier l’influence des paramètres physiques dans la modification des performances énergétiques
● Evaluation :
formative interactive
● Apport de connaissances (1h) Rappels (lien PC) : lois entrée/sortie ; grandeurs flux/effort ; analogies : stockage, conversion d’énergie
● Apport de connaissances (1h)
mesures et incertitudes (lien Maths / PC)
● Evaluation :
DM incertitudes de mesures spé EE (Sem1)
● Exercices d’application (2h)
Conservation de l’énergie (sans dissipation) sur des objets techniques (ZENEO et/ou autres)
● Evaluation :
formative
Enseignement Commun 2I2D
Jour 2
Enseignement Commun 2I2D
Enseignement spécifique EE
Le film de la séquence
Semaine 2
● Activité Simulation 4h
● Mouvement du percuteur
● Les élèves construiront le modèle numérique, puis apprécieront l’influence du paramétrage interne
● Evaluation :
formative interactive

## Slide 36
Jour 1
● Activité Simulation (3h)
● Injection de la solution médicamenteuse
● Les élèves construiront le modèle numérique, puis apprécieront l’influence du paramétrage interne (qualité du maillage)
● Evaluation :
formative interactive
Jour 3
● Activité Simulation (1h30)
● Optimisation des performances
● Les élèves reprendront leur modèle numérique d’écoulement, pour prédire/anticiper/contourner la réduction des performances énergétiques
● Synthèse générale
(30 min)
● Apport de connaissances + exercices d’application
(2h)
● Analogies physiques : éléments de dissipation d’énergie (lien PC)
● Techniques d’optimisation pour limiter les réductions de performances
● On incitera les élèves à faire preuve de créativité (non évaluée)
● Recherche documentaire (30min)
Les élèves s’intéresseront à ce que dit la réglementation sur le recyclage des produits de soin
● Apport de connaissances (1h)
Lecture et exploitation d’abaques
● Synthèse générale (30 min)
Enseignement Commun 2I2D
Jour 2
Enseignement Commun 2I2D
Enseignement spécifique EE
Le film de la séquence
Semaine 3
● Exercices d’application (2h)
Les élèves aborderont de manière analytique le cas particulier des pertes de charge dans un circuit hydraulique, avec exploitation des abaques.
● Confrontation théorie/numérique (1h)
● Evaluation : formative

## Slide 37
Exploitation pédagogique
  Niveau ciblé : STI2D EE
  Film synthétique de la séquence
  Description complète de la séquence
Notes: replacer et d’interroger des produits dans leur
environnement d’usage
l’analyse des lignees de produits du passe dans leurs
perfectionnements successifs, dans l’evolution de leurs usages

## Slide 40: MERCI DE VOTRE ATTENTION

## Slide 41
BTS : « Contrôle Industriel et Régulation Automatique»
Stage en milieu professionnel de 12 semaines auprès de notre partenaire CROSSJECT
Compétences : S’approprier / Analyser / Valider :
APP 1 : Identifier une problématique industrielle dans toutes ses dimensions et la reformuler
APP 2 : Identifier des grandeurs physico chimiques en œuvre et des procédés dans un système
APP 3 : Identifier les grandeurs pertinentes pour le contrôle d’un procédé et les appareils d'un système.
ANA 1 : Analyser fonctionnellement une installation
ANA 3 : Comparer des solutions techniques à des normes et des règlementations
ANA 4 : Comparer des solutions techniques à un cahier des charges,
VAL 1 : Comparer les performances d'un système réglé au cahier des charges
VAL 2 : Analyser des données réglées et les confronter aux résultats attendus
Savoir associés :
S4 : physique-chimie des procédés industriels (5 h Cours / 4 h TP)
Corps purs et Mélanges, Réactions Chimiques, Combustion, Formes et transferts d'énergie, Dynamique des fluides incompressibles
S5 : contrôle industriel et régulation automatique (6 h Cours / 6 h TP) :
Métrologie, Généralités sur la Mesure Industrielle, Mesures de pression, de niveau, de température de débit, Analyse fonctionnelle, Optimisation de réglage
S6 : qualité hygiène santé sécurité environnement (QHSSE) : Règlementations et normes techniques

## Slide 42
BTS Maintenance des systèmes
Option B : « Systèmes énergétiques et fluidiques »
Bloc n°4 : « Analyse technique en vue de l’intégration d’un bien » :
Liste des compétences professionnelles visées :
  C2 : « Analyser le fonctionnement du bien »
    C21 Analyser la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité. S9
    C22 : « Analyser l'organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle » S5
    C23 Identifier et caractériser la chaîne d’énergie. S6
  C1 : « Réaliser les interventions de maintenance»
    C13 Réaliser des opérations de surveillance et d’inspection et/ou de maintenance préventive.
    C14 Réaliser des travaux d’amélioration, réceptionner un nouveau bien.
    C15 : Identifier les risques pour les personnes ou l’environnement, définir et respecter les mesures de prévention adaptées.
Savoir associés :
  Transversal : Energie et Puissance, Formes d’énergie, Analyse fonctionnelle et structurelle, Ondes mécaniques, Energie interne d’un système, Comportement des matériaux
  Option B : Thermodynamique appliquée, Etats de la matière, Comportement énergétique Dynamique des fluides incompressibles, Combustion, Stockage et conversion d’énergie

## Slide 43
2ème phase de validation du maillage (tube seul)

## Slide 44
2ème phase de validation du maillage (tube seul)
Nombre de Reynolds
Formule de Nikuradsé des pertes de charge
Coeff de Darcy Coeff de Fanning

## Slide 45: Mesure de la raideur du ressort par comparateur
Plateau
Guidage
Ressort
Chart: Mesure de la raideur du ressort
| 2.9000000000000004 | 3.73 | 4.3433333333333328 | 4.9833333333333334 | 5.6333333333333329 | 5.8266666666666671 | 6.8166666666666664 | 7.5 | 7.98 | 8.76 | 9.3574999999999999 | 10.246666666666668 | 10.540000000000001 | 11.58
 | 4.905 | 5.886 | 6.867 | 7.848 | 8.829 | 9.81 | 10.791 | 11.772 | 12.753 | 13.734 | 14.715 | 15.696 | 16.677 | 17.658
Activité pratique : mesure de raideur

## Slide 46
Activité pratique : mesure de raideur
Chart: Etalonnage de la jauge de déformation
| 0.98099999999999998 | 1.962 | 2.9430000000000001 | 3.9239999999999999 | 5.8860000000000001 | 7.8479999999999999
Tension (mV) | 112.2449 | 214.2857 | 316.3265 | 438.7755 | 653.0612 | 887.7551

## Slide 47
Détermination expérimentale de la vitesse d’éjection à partir de la mesure de la trajectoire,
Application dans le cas du tube en verre ZENEO
Exemple d’activité pratique

## Slide 48: STRATEGIE INDUSTRIELLE
Fabriquer
La fabrication de tous les composants est sous-traitée à des fournisseurs qualifiés
Fabrication en interne de produits semi-finis :
Centre de GRAY
Trempe thermique du tube de verre,
Fabrication du générateur de gaz.
Préparation de kits semi-finis (centre de DIJON)
Tube prêt à remplir (siliconage, dépyrogénation, stérilisation),
Assemblage de l'actionneur,
Remplissage des tubes avec la solution médicamenteuse et l’assemblage final

## Slide 49
FOCUS SUR LE PROCESSUS INDUSTRIEL
PARC®

## Slide 50: QUELQUES-UNS DES ÉQUIPEMENTS
Contrôle de performance du produit fini
Contrôle de tenue mécanique des tubes
Assemblage des actionneurs
Dépyrogénation des tubes

## Slide 51: QUELQUES-UNS DES ÉQUIPEMENTS
Formage des tubes
Contrôle dimensionnel des composants
Trempe thermique des tubes
Formage tube
Fabrication du générateur de gaz

## Slide 52: MODELE ECONOMIQUE
Procédés de fabrication et chaine d'approvisionnement en place (centres de Dijon et de Gray)
Un contrôle qualité exigeant que ce soit sur les opérations réalisées en interne que sur celles qui sont sous-traitées.
Ventes de licences exclusives par produit et par pays aux sociétés pharmaceutiques opérant dans le domaine thérapeutique concerné
Adhésion facilitée des médecins : molécules déjà connues des praticiens
ZENEO®, un auto-injecteur sans aiguille innovant, rapide et sûr
Association de ZENEO® à des molécules reconnuesdans des indications ciblées dont l’efficacité thérapeutique n’est pas à démontrer (brevets dans le domaine public)
Développer
Fabriquer
Vendre

## Slide 53: STRATEGIE DE MONTÉE EN PUISSANCE INDUSTRIELLE
Equipement industriel facile à dupliquer
Fabriquer
Dupliquer
Une capacité initiale de 500k à 2 M unités /an, selon les ateliers
Surfaces disponibles pour monter en puissance jusqu'à 6 M unités / an
Progressivement, selon les besoins commerciaux
Facilité de duplication des équipements existants
Réduction des risques techniques et financiers
Au stade de maturité, mais avant saturation des équipements :
Développement d'équipements plus automatisés
Nouvelle infrastructure dédiée: GRAY 2, projet de nouvelle usine de 6000 m²

## Slide 54: APPROCHE COMMERCIALE
Vendre
Sélection des partenaires possibles
Négociation d’offres non « liantes »
Signature d’un accord de licence
Directe et via des « courtiers »
Par produits/pays
Basée sur un axe thérapeutique
Publication d’un communiqué
de presse
Due Diligences

## Slide 55: UN “PRICING POWER” LIÉ A LA VALEUR AJOUTÉE
Critères d’évaluation de la valeur ajoutée
Vies sauvées
Réduction du temps d'hospitalisation et de la mobilisation du personnel médical
Meilleure « compliance »
Vendre

## Slide 56: OUTIL INDUSTRIEL DE QUALITÉ ET EN AMELIORATION CONTINUE
Obtention du statut d’établissement pharmaceutique
Capacité à procéder en interne aux contrôles de qualité sur le produit fini à usage humain
Capacité à certifier en interne les lots cliniques
Qualification de l’ensemble des lignes de production
Condition nécessaire à la fabrication des lots cliniques en vue des AMM (Autorisations de Mise sur le Marché) – directive 2001/83/CE
Poursuite de la politique d’investissement
Automatisation de l’opération de lavage des tubes intégrée à PARC® Mise en place d’un progiciel de gestion intégrée (ERP)
Sécurisation de l’approvisionnement pour les composants critiques et
les matières premières pharmaceutiques
Vers la certification norme ISO 13485
Résultats positifs d’un audit à blanc
Dates d’audit programmées avec l’Organisme Notifié

## Slide 57: CAHIER DE L’ACTIONNAIRE
Secteur : Pharmacie de spécialité (Specialty Pharma) Principaux indices : EnterNext © PEA-PME 150 Marché : Euronext Growth
Place : Euronext Paris (France) Ticker : ALCJ
Code ISIN : FR0011716265
ACTIONNARIAT AU
30 avril 2020
ANALYSTES FINANCIERS
ALPHA VALUE
CIC MARKET SOLUTIONS
INVEST SECURITIES
KEPLER CHEUVREUX
Crossject est éligible au PEA/PME

## Slide 58
Exploitation pédagogique
  Séquence pédagogique – niveau STI2D EE
  Autres exploitations pédagogiques possibles